## Slide 1: 1. Executive Summary
次期SANMOTIONサーボシステム 開発テーマ –ユーザビリティの向上-
サーボシステムの立ち上げをより簡単・確実に実施したい。
更なる予防保全・見える化への対応。
時代のニーズ(遠隔操作，一元管理，高度支援体制)への対応必須。
背景 （Why：なぜ必要なのか）
目的 （What：どういうものなのか–コンセプト・実現イメージ・効果）
配線をなくし，作業性を向上する。
セットアップソフトウェアの機能向上(更なる見える化)
マルチデバイス(PC,スマホ，タブレット)での簡単メンテナンス
サーボアンプの遠隔監視・遠隔解析
開発内容 （How：どうやって実現するのか–実現手段に関する重要事項）
①無線ドングルの開発
②セットアップ機能拡張 (入出力モニタ機能拡張，動かない要因診断etc.)
③モバイルアプリの開発 (Android/iOS)
④山洋/客先クラウドサーバでの情報収集・遠隔解析
Notes: USB通信のほかにワイヤレス(Wifi)で接続する手段を提供し，コネクティビティを向上する。(通信速度，情報量，リアルタイム性，複軸同時接続可否etc.を考慮)
多種デバイスと簡単に接続し，アンプ状態モニタ等， ⇒無線モジュールをサーボアンプにドッキング or 基板実装して実現
(インタフェース情報の検討)

## Slide 2: 2. Iot対応システムイメージ(最終目標)
サーボモータ
サーボアンプ
機能拡張・無線接続対応
②Setupソフトウェア
クラウドサーバ
コントローラ
Ethernet
④遠隔監視・遠隔解析
顧客及び山洋電気
：本テーマで関連する項目
ゲートウェイ
(ステッピングドライバ)
ステッピングモータ
Windows PC
スマホ，
タブレット
(iOS，Android)
③モバイルアプリ
①無線化ドングル
：次ステップ開発案件
の開発
の開発

## Slide 3: 3. 無線化通信方式比較 (Wi-Fi vs Bluetooth(BT))
 | 仕様 | Wi-Fi | Bluetooth(4.0) Class2 | 備考
1 | 規格 | IEEE 802.11a/b/n | IEEE802.15.1 | 
2 | 通信速度 | 12Mbps以上 ○ | 1,2,3Mbps △ | ※理論値。 BLEでは実質シリアル通信程度の通信速度
3 | 1パケット量 | 規定なし | 規定なし | Max90byte必要 (セットアッププロトコルによる)
4 | 同時接続軸数 | 15以上 ○ | 7(実質3~4) △ | セットアップの同時接続数:15max
5 | 消費電力 | 400mA | 60mA | デバイス単体比較@DC3.3V
6 | 通信距離 | 100m ○ | 10m △ | 実質は右記表記の1/2以下
7 | コスト | ○ | ○ | 明確な差異なし
8 | 開発の容易性 | △ | ○ | セキュリティ対策，法規制対応でBT有利 シリアル置き換え専用プロファイルあり
9 | 運用 | △ | △ | ・クリーンルーム環境ではWi-Fi不可 ・クラウド接続ではBTは変換必要

## Slide 4: 3. 無線化についての市場調査(Wi-Fi vs Bluetooth(BT))
 | 項目 | 内容 | S#コメント
1 | 他社 | P社:Wi-Fi | ・その他コンペチタラインアップなし
2 | 実装形態 | ドングル方式を推奨 | ・アンプ本体に無線機能を実装すると仕向地で型番変更して規格対応など，手間がかかる。
3 | 使用環境 | BT：○ Wi-Fi：× | ・クリーンルーム環境において，Wi-Fiは混線/通信漏洩/品質を勘案し，禁止されている。(D社) ・その他BT対応がベターとの回答が多い。
4 | 対象国 | 日本，北米，欧州 | ・国によって電波法及び関連規格が異なり，対応に時間がかかる。(特に韓国，中国)
5 | ユーザ感触 |  | ・あれば便利といった声が多い。
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 

## Slide 5: 4. Wi-Fi vs BT 性能比較(通信速度，消費電流)
項目 | RS2_シリアル(COM) | RS2シリアル+ BT変換 | RS3_ USB | RS3_USB+ Wi-Fi変換 | 次期アンプ(USB+BT) (予想)
①最大接続数 | 15 | 15(4.0以外) 7(4.0) | 15 | 15 | 7
②仕様速度 [kbps] | 38.4 | 38.4(COM) 1000(BLE) | 12000 (2.0Full) | 12000(USB) 54000(Wifi) | 38.4(COM) 1000(BLE)
③パラメータ 転送時間 [秒] | 23.8 | 42.1 | 25.2 | 25.7 | 73(予想)
④有効通信量 | 2kbyte | 2kbyte | 8kbyte | 8kbyte | 8kbyte
⑤有効通信速度 [byte/s] | 86 | 48 | 325 | 318 | 28(予想)
⑥消費電流 (デバイス単体) | 20mA (通信バッファ) | 60mA (class2) | 20mA (通信バッファ) | 400mA | 60mA (class2)
比較表
⇒ 単純計算でRS3+BT通信時(42.1-23.8)×4=73秒かかる。
運用，消費電力からBTを採用する。通信速度も許容範囲内

## Slide 6: 5. セットアップ通信無線化 開発方針・開発内容
方針：
・次期アンプのUSBコネクタへ無線ドングルを接続し，USB⇒BT変換を 行い，無線化を実現する。
・アンプ1台に対して無線ドングル1台を接続する。
・無線ドングルは，アンプに直接接続できる構造(USBメモリ程度)とする。
・セットアップに無線(BT)ドライバを実装し，無線対応とする。
・無線ドングル売価目標：コンペチタの70%(@10,500)
開発内容：
① 無線ドングルの開発
・要素技術の確認(BT評価基板にて)
・セットアップオリジナルプロトコル実装
・HW/SW/構造設計
・セキュリティ対策
・通信速度の性能評価
・技適対応 etc.
② セットアップのBT接続対応(モバイルアプリ含む)
※ 遠隔監視・解析及びクラウドサーバへの接続・遠隔解析は次ステップ
※ 基本的に外部に設計を委託する。
<無線ドングル装着
イメージ図>

## Slide 7: 6. ①無線ドングルの開発
機能要件 | 内容 | 解決策 | 目的・効果
①USB-hostもしくはOTG機能 (USB2.0Full (12Mbps)) | ・アンプのUSB-deviceと接続して，通信フレーム処理 | ・USB通信ドライバ処理の実装 | ・現行品と互換確保。 アンプ側は処理変更なし (USB-device（miniB接続)でOKとする)
②現行セットアッププロトコル処理の実装 | ・セットアップ通信プロトコルを無線化して送信 ・追加機能・コマンドの検討 | ・ホスト側PcManager処理の実装 ・プロトコルスタックを流用 | ・互換性確保
③通信設定・通信状態デバッグ機能(メモリダイレクトアクセス) | ・上位端末のブラウザ・専用ツールなどで内部状態をモニタ・操作 | ・webサーバ互換機能の実装 (CPUメモリダイレクト アクセス機能を実装) | ・立ち上げ時の簡易評価用 ・ドングル自身の各種設定
④無線化 (Bluetooth) | ・USBデータの無線化 ・RF設計・評価 ・通信速度の確保 ・法規制への対応 | ・アンテナ内蔵・技適対応無線モジュールを選定し，モジュール付属の標準ライブラリを活用 | ・配線レス ・移動筐体へのアンプ設置 が可能となる ・通信速度低下の抑制
機能要件一覧

## Slide 8: 7. ①無線ドングルの開発
項目 | 内容 | 解決策 | 目的・効果
①電源供給方式 | ・モジュールへの電源はアンプ供給としたいがUSB規格ではデバイスから供給は不可 | ・壊れない・壊さない電源供給回路設計(アンプ・モジュール双方) | ・配線の簡略化 ・利便性の確保
 | ・供給電源容量の確保(5V500mA) | ・供給元アンプの電源容量確保 | ・配線の簡略化 ・利便性の確保
②法規制対応 | ・採用各国の技適取得 (取得必須) | ・採用各国技適に対応できるWiFiモジュールを選定 | ・対象国を明確化
③セキュリティ対策 | ・ウィルス感染・乗っ取りなどへの対策 ・採用セキュリティレベル/種別の選択 | ・セキュリティ対策機能を実装したモジュールを選定 ・適切なレベルの選定 | ・乗っ取り/ウィルス対策
④取付方法 | ・アンプとの接続/固定方法 (形状・大きさなど。他ケーブルとの干渉も考慮) | ・無線ドングル⇔アンプ間をUSB接続として互換維持 | ・直接接続
⑤クラウドサーバ接続/遠隔操作 | ・クラウドサーバへの接続方法/ アクセスデータの抽出 ・インターネット接続(TCP/IP変換) ・性能評価 | ・クラウドサーバへの対応 ・無線ドングルのグローバルIP化 ・BT⇔LAN変換機能の開発 | ・情報収集/ 遠隔解析 ・遠隔操作
課題：

## Slide 9: 8. ①無線ドングルの開発
LDO
POWER
(5V0.5A)※2
CN
USB
(USBデバイス)
PC (Windows)※1
次期 サーボアンプ
※1 セットアップソフトウェアと，モバイルアプリそれぞれに無線接続ドライバの実装が必要。
※2 RS3アンプでは電源外部供給とする。RS4(仮称)アンプではアンプでの電源供給を想定。
USB I/F
無線機能内蔵SoC
(内部アンテナ付き)
(状態表示LED)
無線ドングル 機能ブロック構成
(USBホスト)
CN
スマホ※1
(iOS,Android)
無線ドングル機能ブロック構成

## Slide 10: 9. ②Setupソフトウェア追加機能要件
機能要件 | 内容 | 課題 | 解決策 | 目的・効果
①動かない診断 | ・動かない原因を特定してモータ駆動までの工数を削減する。 | ・要因/対策の整理 ・アプリへの実装方法 | ・他社診断機能を参考に設計 ・フィールドでの事例を参考に実装 (S-AE共同) | ・ユーザセットアップ時間の短縮
②モニタ機能の充実 | ・汎用IOの設定内容・現状態をよりわかりやすくする。 ・一目で判断したい。 | ・よりよいデザイン設計 ・具体案の抽出 | ・S-AE,S#からの要望もふまえて具体案を設計 | ・見える化の促進
③システムアナリシスの精度向上 | ・F特性取得方法の変更 (ホワイトノイズ印加⇒実指令印加) | ・位相余裕・ゲイン余裕の明確化 ・アンプでの対応必須 | (G1依頼) | ・制御性の妥当性判断の定量化 ・デメリットとして測定時間の増加(最大3倍程度)
④運転トレース機能拡張 | ・測定時間の増加 ・チャンネル数増加 ・測定間隔の短縮 (高速サンプリングへの対応) | ・内蔵メモリ ・CPU処理性能 ・サーボアンプ 対応必要 | ・メモリ容量アップCPU選定 ・処理能力アップCPUの選定 | ・見えなかった現象が見えてくる。 ⇒現象の解析に貢献。
⑤寿命診断機能の充実 | (T.B.D.) |  |  | 
⑥その他 | ・S-AE，S#からの要望に沿って検討 |  |  | 

## Slide 11: 10. ③スマホ・タブレットアプリ機能要件
機能要件 | 内容 | 課題 | 解決策 | 目的・効果
①無線接続 | ・セットアップアプリと接続するための手段を確立する。 | ・ドライバ設計 ・アプリ開発経験なし | ・標準実装Wifiドライバの流用 | ・手軽に立ち上げ支援を可能とする。 ・PCが持ち込めなくともタブレットでOK
②現行セットアッププロトコルの実装 | ・セットアップとの接続互換性 | ・アプリ開発経験なし | ・適用端末の仕様徹底 ・アプリ開発実績のある外注委託 | ・現行セットアップとの親和性アップ ・資産の流用を可能とし，開発期間短縮。
③セットアップアプリ機能 (機能制限) | ・立上支援の簡易化/便利性向上 | ・機能抽出 ・DB管理 ・無線接続ドライバ ・GUI ・適用端末のスペック ・アプリ開発経験なし (ベンダ選定) | ・機能をユーザ目線で抽出 パラメータの編集・保存・メール転送・一覧表示・差分表示 状態表示，アラーム診断 など ・PC版セットアップとDB共用 ・アプリ開発実績のある外注委託 | ・利便性向上
④セキュリティ対策 | ・ウィルス対策 | ・必要なセキュリティレベルの検討 ・アプリ開発経験なし |  | 

## Slide 12: 11. ③スマホ・タブレットアプリ
マリモ殿資料参照
・開発体制，契約方法
・費用
・実現手段
・課題

## Slide 13: 12. ④遠隔操作・遠隔解析機能要件 T.B.D.
機能要件 | 内容 | 課題 | 解決策 | 目的・効果
セットアップ プロトコル処理 | ・現行プロトコルを流用してクラウドサーバとアクセス | ・実現可否の検討 | ・機能実装 | ・リソース最適化
データ収集 | ・アンプの情報収集 (型番，S/N，パラメータ，内部状態，各種モニタ，etc.) | ・プロトコルの検討 ・3G回線等を使用した常時取得の必要性の検討 ・常時接続の妥当性確認 | ・クラウドサーバの設置 | 
データ管理 | ・収集した情報をDBとして管理 |  | ・クラウドサーバの設置 | 
データ解析 | ・アンプの情報を収集 ・データ解析 ・保守情報の提供 ・動かない診断アドバイス ・アンプ状態表示 | ・解析エンジン |  | ・立ち上げ支援 ・予防保全
データ・状態モニタ | ・収集データを視覚化して表示 |  |  | 

## Slide 14: 13. 開発費用
機能要件 | 項目 | 内容 | 概算 | 
①無線ドングル | ・試作設計 要素技術確認 (外注依頼) | ・デバイスメーカ提供評価ボードで通信確認(ソフト・ハード設計含む) ・性能評価(速度・距離) | 5か月900万円 (WiFiでの参考見積もり) | 
 | ・量産試作設計 (外注依頼) | ・構造設計 ・回路設計 ・基板設計 ・法規制対応(セキュリティ対応含む) ・BTフォーラム登録 | TBD | 
 | ・量産設計(社内) | ・ET，QAT依頼 ・図面登録 | TBD | 
②セットアップアプリ機能拡張 (外注依頼) | ・機能拡張 ・市場要望対応 | ・IOモニタ拡充など | 2020年12月まで1人/月(概算1200万円) | 
③モバイルアプリ 開発 (外注依頼) | ・iOS版開発 ・Android版開発 | ・VS2017+xamarinで開発 (マルチOS対応) ・BT接続/USB接続対応 ・基本機能のみ(パラメータ編集/転送， モニタ，診断) その他機能は次ステップ。 | 2020年7月まで3人/月 (概算3600万円) | 
④遠隔操作・解析 | TBD | TBD |  | 

## Slide 15: 13. スケジュール(案)
※リリース時期は，次期サーボアンプの開発スケジュールも考慮 ※クラウドサーバ接続，遠隔操作は次ステップでの開発とする。 ※モバイルアプリは機能限定版をリリース，継続して機能拡充の予定。
番号 | 項目 | 2019/ 3・4 | 5・6 | 7・８ | 9・10 | 11・12 | 2020/ 1・２ | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12
１ | 通信無線化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
２ | セットアップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
３ | モバイル アプリ※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要素
技術
確認
ベンダ
検討
量産
試作
設計
評価
量産
設計
要件定義
総合試験
ベンダ検討
要件定義
機能
設計
(以降3人/月)
製造
単体・結合
試験
総合
試験
製品化
方針
検討
機能
設計
実装
単体試験
リリース準備
ET
QAT
技適
取得
要件定義
環境調査構築
(2人/月)
機能アップ検討※
アプリ
納品
要件定義
リリース
機能
設計
実装
単体試験
総合試験
試作品完成
製品化